## Slide 1
PLC 报警监控系统
实时监控 • 智能告警 • 数据分析
Siemens PLC 数据块实时采集 | 故障字典灵活配置 | TOP 10 统计对比 | Excel 一键导出

## Slide 2
系统概述
System Overview
PLC Alarm Monitoring System | SANY
02
PLC 报警监控系统
本系统通过 Siemens Snap7 协议实时采集 PLC 数据块中的报警位信息，结合可配置的故障字典（Excel / TIA Portal DB 文件），实现工业设备故障的实时监控、历史统计与数据导出。
适用场景
焊接产线 冲压设备 装配流水线 包装机械
Multi
多 PLC 线体
支持同时监控多条产线
Real
毫秒级采集
Snap7 实时读取 DB 数据块
Auto
自动告警
Byte/Bit 精确匹配故障字典

## Slide 3
核心功能
Core Features
PLC Alarm Monitoring System | SANY
03
1
实时报警看板
3 秒轮询刷新，显示所有活跃报警的代码、描述、所属线体、触发时间及持续时长。支持按线体筛选。
2
多 PLC 支持
可配置多个 PLC 线体，独立设置 IP / Rack / Slot / DB 号。每台 PLC 使用独立的故障字典。
3
故障字典管理
支持 Excel (.xlsx) 和 TIA Portal DB 导出文件 (.db) 作为故障字典。支持在线刷新及文件上传。
4
统计分析
本周 vs 上周报警次数 / 停机时长对比，TOP 10 柱状图 + 详细数据表。趋势一目了然。
5
Excel 导出
一键导出统计分析报告为 Excel 文件，文件名自动包含线体名称与周数（如 地板线_W24_TOP10故障列表.xlsx）。
6
连接状态监控
实时显示各线体 PLC 的连接状态（在线 / 降级 / 离线 / 已停用），错误信息一目了然。

## Slide 4
实时报警监控
Real-time Alarm Monitoring
PLC Alarm Monitoring System | SANY
04
数据采集流程
1
Siemens PLC
S7-1200 / 1500
2
Snap7 协议
DB 数据块读取
3
Byte/Bit 解析
按位提取报警状态
4
故障字典匹配
Excel / DB 查找
5
数据库记录
告警起止时间计算
6
前端监控看板
实时展示 + 声音提醒
监控看板预览
A001
电机过载
地板线
地板线
1h23m
16:15:48
A002
编码器故障
地板线
地板线
45m
16:15:48
A003
驱动过热
焊机线
焊机线
12m
16:15:48
A005
气压过低
焊机线
焊机线
3m
16:15:48

## Slide 5
故障字典管理
Fault Dictionary Management
PLC Alarm Monitoring System | SANY
05
Excel 字典格式
DB号 | 字节 | 位 | 报警代码 | 报警消息
3000 | 0 | 0 | A001 | 电机过载
3000 | 0 | 1 | A002 | 编码器故障
3000 | 0 | 2 | A003 | 驱动过热
3000 | 2 | 3 | A005 | 气压过低
3000 | 5 | 1 | A008 | 焊机故障
3000 | 10 | 0 | A011 | 急停按下
管理功能
在线刷新
修改字典后一键刷新，采集器自动同步新映射
文件上传
支持从本地上传 .xlsx / .db 文件到服务器
TIA DB 解析
自动解析 Siemens TIA Portal 导出的 DB 源文件
热更新
刷新字典无需重启采集器，映射即时生效

## Slide 6
统计与分析
Statistics & Analysis
PLC Alarm Monitoring System | SANY
06
周报 TOP 10 对比分析
Chart: 
| A001 | A002 | A003 | A004 | A005 | A008 | A009 | A010 | A011 | A012
本周 | 48 | 36 | 29 | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3
上周 | 42 | 31 | 25 | 19 | 20 | 10 | 9 | 12 | 7 | 4
次数对比
本周 vs 上周各报警触发次数，红色=本周，灰色=上周
时长统计
累计停机时长对比，精确到秒，支持时/分/秒展示
TOP 10 排序
按本周或上周数据排序，自动渲染柱状图 + 数据表
一键导出
生成 线体名_W周数_TOP10故障列表.xlsx

## Slide 7
技术架构
Technical Architecture
PLC Alarm Monitoring System | SANY
07
前端展示层
Vue 3 + ECharts + Bootstrap
实时看板 / 统计分析 / 配置管理 / Excel 导出
后端服务层
FastAPI + SQLAlchemy + JWT
REST API / 采集管理 / 字典解析 / 审计日志
数据采集层
Python Snap7 + 多线程
PLC DB 读取 / Bit 解析 / 虚拟 PLC 模拟 / 数据生成
设备层
Siemens S7-1200 / 1500
Data Block 报警位输出 / TCP 通信
▼
▼
▼

## Slide 8
总结
01
多线体支持 — 一台服务器同时监控多条 PLC 产线
02
灵活配置 — 故障字典可随时修改，即时生效
03
精准告警 — Byte / Bit 精确定位，不遗漏、不误报
04
数据驱动 — 周报 TOP 10 对比，趋势一目了然
05
简单易用 — Web 界面操作，浏览器即开即用
06
持续迭代 — 根据产线需求灵活扩展功能
PLC Alarm Monitoring System v1.0